抚顺炭素招标公告

抚顺炭素有限责任公司计划于2018年12月20日公开进行环保节能智能化改造工程立式磨粉系统设备招标。

一、工程名称

名称：立式磨粉系统项目。

二、设备数量及安装地点

（一）设备数量：压型分厂3套。

（二）安装地点：压型分厂。

三、招标时间及地点

（一）报名截止时间：2018年12月14日12时前。

（二）计划招标时间：2018年12月20日14时（暂定）。

（三）招标地点：抚顺炭素二楼会议室。

四、投标要求

（一）报名单位具有相应的营业执照、法人资格证明书、授权委托书、投标人身份证复印件等相关证件、企业信用情况、一般纳税人登记证，并在有效期内。

（二）投标书分为商务标和技术标两部分，技术标中要有详细的技术参数、性能指标、设备制造周期等。

（三）投标人根据收到的招标文件进行投标，在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。

（四）招标文件在发出之日起，招标人可以对招标文件进行修改或补充，并以书面形式通知投标人。

（五）投标人应按照招标文件的要求，完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。

（六）投标文件不得涂改、增删，确须修改时，必须由企业法定代表人签字盖章方可有效。

（七）投标文件必须经法定代表人签字批准。

（八）为确保招标工作的公正、保密性，防止串标行为的发生，此次招标采用投标人保密，开标现场当场唱标，招标人多轮比价，最终确定中标单位的方式进行，投标人应将投标函和报价单及投标文件装入文件袋内并加以密封，同时在密封处加盖单位公章（正本一套、副本两套，投标书不退还）。

（九）参加招标会议的投标人是企业法定代表人的，须出具《法定代表人资格证明书》，非企业法定代表人参加的必须出具由企业法定代表人签字授权的委托书，第一纳税人证明。

（十）投标书中的报价单必须有企业法人的签字确认和加盖企业公章方可有效，否则视为无效报价并取消投标单位的投标资格。

五、报名方式

投标人请于2018年 12月14日12时前到抚顺炭素设备部报到，同时到抚顺炭素财务部交纳投标保证金拾万元整（100000元）。

六、其他说明

（一）投标人必须在投标截止时间前交纳规定金额的投标保证金，未足额交纳投标保证金的不得参加投标会议，取消其投标资格。

（二）投标保证金必须以现金或银行电汇方式交抚顺炭素财务部，有下列情形之一者，不退还投标保证金：

1.投标人有串标、抬标、压标等破坏公平竞争行为的。

2.投标人有私下接触评委、工作人员，采取不正当手段谋取中标或存在其他违法行为的。

3.投标人在开标后撤回投标文件，自动放弃中标或逾期不与招标人签订合同的。

（三）中标单位的投标保证金，中标后转为合同履约保证金，在合同签订并完成合同服务后退还；未中标单位的投标保证金，招标人在确定中标单位后，十五个工作日内退还。

（四）保证金只退还本金，不支付利息。

（五）特殊情况下，招标方可以通过修改招标文件酌情延长或缩短投标截止期，或者临时取消此次招标，在此情况下，招标方和投标人受投标截止期制约的所有权力和义务均应延长或缩短至新的截止日期，或者响应取消招标。

七、招标方信息

（一）单位名称：抚顺炭素有限责任公司。

（二）联系地址：抚顺市望花区和平路西段47号。

（三）联系电话：18642385680。

（四）账户信息：

单位名称：抚顺炭素有限责任公司。

开户行名称：交通银行抚顺分行营业部。

银行账号：214411645018010013049。

（五）详细内容见附件。

附件：招标详细内容

抚顺炭素有限责任公司设备部

2018年11月30日

附件

招标详细内容

一、项目名称

（一）立式磨粉系统项目。

二、招标内容

在压型分厂安装3套立式磨粉系统。

本设备属交钥匙工程，设备供货范围包括（但不限于）立式磨粉系统设备的设计制造、工厂试验、包装运输、现场卸货、现场安装调试、安检报审、设备性能测试、验收工作等。

立式磨粉系统设备的构成主要由磨粉机、定量给料机、旋风分离器、下料器、脉冲袋式除尘器、离心风机、电控系统等七大部分组成。

三、技术条件及要求

（一）自然环境条件

安装环境：            设备置于室内

海拔标高：            68.0m

绝对最高气温：        38.7 ℃

绝对最低气温：        -34.7℃

年平均相对湿度：      69％±10％

地震基本烈度：        VII度

压型车间内环境最高温度：60℃。

车间炭素粉尘浓度：     10～100 mg/Nm３

（二）磨粉系统主要设备

1.磨粉机： 1台，配套分级机要求带调速及测速装置

2.定量给料机：1套，给料能力0～5t/h（可调）

3.旋风分离器：1台，分离效率 >85%

4.下料器：2台

5.脉冲袋式除尘器：1台，排放量：小于10mg/Nm³

6.离心风机：1台

（三）公用系统条件

压缩空气     压力  0.4～0.6Mpa。

动力电源     AC 380v  三相四线制  50Hz

循环水      软水，供水温度：~20℃  压力：0.3MPa

（四）供货范围及数量

立式磨粉系统3套，每套系统的供货界区从磨前仓出料口至旋风除尘器和布袋除尘器出料口，其中所有风管的制作与安装由乙方负责。

（五）控制系统

此磨粉系统采用可编程序控制器控制（西门子），预留PLC通讯接口，应完成设备的联锁控制及各运行状态监视及事故报警功能，完成自动调节控制各点压力、流量、温度等及相关的监视报警功能。

PLC控制系统与中碎筛分系统在同一控制室，各设备旁应设有供设备检修用的就地启动、停止操作盘。

（六）废气排放

磨粉系统废气排放应符合现行《大气污染物综合排放标准》中的规定。

（七）设备的质量要求

1.投标方负责设备在设计、材料及外购件选择、制造检验、装配、安装调试、涂装、包装和运输过程中的质量保证。

2.投标方提供的设备必须完全符合本通用技术条件及专用技术条件规定的要求。

（八）防腐、涂漆

设备的除锈、防腐、涂漆操作符合相应国家标准。立式磨粉系统是在含有炭素粉尘、少量碳氢化合物和二氧化硫的环境中工作，设备裸露部位使用的防腐漆要求耐腐蚀、耐高温，确保设备表面不腐蚀、生锈和表面油漆不脱落。

油漆的质量应满足国家标准要求，确保设备正常使用寿命的要求。

（九）供货范围

1.机械接口

投标方负责设计、供货、运输、安装调试。

2.电器接口

招标方负责提供电源，投标方负责立式磨粉机电器设备的供货、安装调试。

四、技术条件及要求

招标方提供数据只供投标方参考，具体设计、制造条件、数据由投标方亲自到现场核实测算，招标方不对相关数据、尺寸准确性负责。

（一）技术条件

处理物料名称：煅后针状焦、煅后焦

处理物料体积密度：0.75～0.85 t/m3

处理物料水分：～0.5％

入磨前粒度：≤20mm

磨粉后粒度：小于200目（0.074mm）粉料不少于75％

磨粉系统产能：4t/h 两台，5t/h 一台(合格品)

哈氏可磨指数：33-40

（二）配电保护

配电系统由主回路总断路器、总电源接触器及各机构的断路器组成，在发生故障的支路隔离维修时，不影响其它支路的操作。配电控制回路中，设有整机电源的启动、停止、紧急开关、电源指示、安全开关及限位开关等，在各机构中设有短路、过流、过负荷等保护，当发生故障时自动断开主回路。

五、质量标准

# 立式磨粉机设备要求符合国家、行业相关规范标准，所提供货物、加工制作件、系统内设施的技术规格应与要求的技术标准一致，若技术要求中无相应规定，货物、加工制作件等附属设施应符合其原产地有关部门最新颁布的相应标准，投标方无法提供相应标准的，按照国家现行相关标准执行。

六、设计资料的交付及确认

（一）制造厂应于合同生效后15日内向设计院和使用用户提供满足本工程施工图设计、施工及安装所需的所有技术资料。

（二）制造厂应提供但又不限于下列设计资料：

磨粉系统装配总图及外形尺寸。

系统的检修及常规维护要求。

系统对风送管路的要求。

系统的风压、风量等参数。

磨粉机及配套设备基础图，各受力点动荷载、静荷载。

磨粉系统电气控制原理图及控制说明书。

磨粉系统对公用系统的要求。

各接口尺寸及接口位置。

外配部件相关资料。

七、性能要求及验收依据

（一）立式磨粉系统粉尘排放浓度不大于10mg/Nm³，立式磨粉机设备整体运行噪音≤80dB（距离噪音设备3m处）。

（二）所提供立式磨粉系统设备须满足现场各项性能参数，性能测试期间，由于设备自身原因造成未能达到性能要求的，经过技术人员及维修人员连续两次处理后，仍不能达到规定性能的，必须在30天内免费更换。

八、付款方式

合同签订后，招标方支付30%的预付款，收到预付款后，合同生效；设备全部在投标方制作完成并经招标方现场验收合格后，招标方支付合同总价30%的发货款，投标方同时发货，并且开具合同全额16%增值税专用发票；设备在现场安装调试完成且验收合格运行30天后，招标方支付合同总价30%的验收款；合同总价的10%作为质保金，自验收证书签字之日算起，12个月后支付，如果质保期内出现问题，质保期从解决问题之日起重新计算（付款方式可以双方共同探讨）。

九、工程质量特殊要求

（一）质保期内出现设备质量问题，投标方免费负责维修或更换零部件。

（二）要对质量保修期内保修的零部件确定明细和使用寿命。

（三）制造、安装质量满足国家、行业标准，国家或行业标准改变时，按照招标时的相关规范标准执行。

十、质保期及其他

质保期一年（自验收合格及验收证书签字之日算起）。

（一）质保范围：所有供货设备及系统附件等系统内设施。

（二）运输方式及费用承担：运输费用、二次倒运费用由投标方承担。

（三）采用固定价格确定合同价款，制造、运输、安装调试期间一切风险由投标方承担，投标方中标价格中如有计算错误，均不予调整，施工期间一切费用均不调整，施工期间材料价格均不调整。

十一、专利权

投标方必须保障招标方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

十二、包装要求

（一）提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，这类包装应适用于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵招标方现场，投标方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

（二）每件包装箱内附有一份详细装箱单和质量证书。

十三、伴随服务

投标方应提供以下服务：

（一）负责设备系统设计、制造、安装、指导、培训、调试运行，负责在安装调试、运行、竣工、保修的整个过程中施工现场的投标方全部人员的安全，并承担由此而引发的一切费用，招标方不承担投标方或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（二）投标方承担在质量保证期内的所有义务。

（三）投标方负责对招标方人员进行技术培训。

（四）伴随服务的费用含在报价中。

（五）投标方应提交与设备相符的中文技术资料，并于设计完成后5天内寄送到招标方，包括但不限于：样本、总装图纸、零部件图纸、易损件图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，投标方应在收到招标方通知后7日内免费另寄。

（六）投标方提供四套完整的纸质版竣工资料（包含上述资料），一份电子版竣工资料（与纸质版内容要求相同）并交付招标方。

（七）在质保期内，设备出现任何故障，投标方在接到招标方的电话或传真通知后12小时内必须作出明确的回复，如果需要投标方技术人员及维修人员到现场，必须在24小时内赶到招标方现场进行处理。

（八）在质保期内，招标方所需备品备件投标方72小时内保证发货达到招标方现场。

（九）投标方应长期为招标方提供技术支持与服务，长期优惠提供零部件。

（十）投标方负责现场安装调试，并对操作、维护检修人员进行免费培训，确保操作维护、检修人员能够熟悉该设备。

（十一）投标方应指定负责本工程的项目经理，负责本工程全过程的各项工作，如工程进度、制造设计、图纸文件、设备配套、包装运输、现场安装调试、技术交底、人员培训等。

十四、质量保证

（一）投标方应保证所供货物完全符合技术要求规定的质量、数量、规格和性能，投标方应保证其设备在安装、运转及使用期内应具有满意的性能，在质量保证期内，投标方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由投标方承担。

（二）在质保期内，由于设计、制造、质量原因导致系统停运，影响生产正常进行的，必须无条件完成整改，同时根据影响情况及天数，按照工期延误金额进行考核。

（三）根据有关部门的检验结果，在质量质保期内，由于设备的数量、质量、规格与实际不符或证实设备具有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等），招标方以书面形式向投标方提出索赔。

（四）投标方在收到通知后，要在一周内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）投标方在收到通知后一周内没有弥补缺陷，招标方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标方承担。

（六）投标方应对设备的设计、制造、安装调试质量和特检报验审批负责。

（七）本设备属总包工程，投标方对范围内的施工内容、质量、安全、施工环保等负全责。

（八）安装过程中不能损坏厂房原结构，如有损坏，必须负责修复。

# （九）投标方必须按照国家、地方工程施工过程管理资料要求做好施工资料。

十五、检验与验收

（一）在交货前，应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合要求的检验证书，检验证书是付款时所需要文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验依据。

（二）如果在质量保证期内，经过商检局、质量技术监督部门检验，发现货物的重量、规格与实际不符，或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的材料等），招标方应根据约定立即向投标方提出索赔。

（三）其它验收细则，按照国家、地方现行相关标准规范执行。

十六、服务

在招标方现场施工期间，使用招标方能源必须提出申请，经招标方批准后才能有偿使用，并定期到招标方财务部门支付产生的费用。

十七、安全施工

投标方应对施工场地的工作人员进行安全教育，做到安全施工，并为工作人员办理保险，投标方在施工过程中发生的一切人身安全事故，由投标方承担全部责任和经济损失。

十八、施工组织设计技术要求

要求施工单位制定申报现场施工方案、安全专项方案、吊装专项方案等。

（一）施工方案：现场平面施工场地布置图、施工进度计划表、机具配置表、人力资源配置表、需招标方配合要求条款等。

（二）安全方案：风险分析表、处理措施方案、资金、设备投入表等。

（三）吊装方案：吊装设备位置、受力点、方案论证依据等。

十九、资料要求

竣工后提供全部竣工图纸4套，电子版1套，包含工程施工过程质量监控资料、设备合格证、设备总图、部件图、易损件图、操作、安装调试、维修使用说明书、试车、质量保证期备件及清单和检验报告等，同时提供控制原理图、易损部件型号（尺寸）、仪器仪表图纸清单、端子和电气回路图、PLC程序及软件说明书等，要求原件1份，复印件3份。

二十、其它

（一）制造工艺：投标方应按行业最新工艺标准进行设备制造，所有部件有好的互换性和便于维修，其表面油漆要抗腐蚀、耐高温。

（二）铭牌：设备应装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号应易读并长久保存，符号、标记均应为公制单位。

（三）包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191-90《包装储运图示标志》的规定。

二十一、工期

总工期190天，其中设备制造工期130天（自合同生效之日起至货到招标方现场），设备安装、调试工期60天。

抚顺炭素有限责任公司设备部

2018年11月30日